## Slide 1
Navigation eines Sphero Mini in
ROS2
Abschlusspräsentation
19.09.2023
Simon Weber und Dennis Thiele
Notes: Hallo Herzlich Wilkommen zu unserer Abschlusspräsentation mit dem Thema: Nav..

## Slide 2
2
19.09.2023
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
Einleitung und Aufgabenstellung
Software:
  Sphero Node
  Kartenerstellung
  Wavefrontplanner
  Main-Methode
Fazit und Ausblick
Video Vorstellung
Notes: Kommen wir nun zur Gliederung unseres..

## Slide 3
3
19.09.2023
Aufgabenstellung
Inbetriebnahme des Spheros in ROS2
Detektion des Spheros im Kamerabild
Navigation zu einem Zielpunkt
Navigation mit Hindernissen, z. B. mit Wavefront-Planner
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
[Quelle: https://www.sbsupply.de/orbotix-sphero-mini-white ]
Notes: Die Aufgabenstellung war es..
Sphero in ROS2 in Betrieb zu nehmen
Sphero im Kamerabild erkennen und Position auslesen -> Dabei ist eine Kamera an der Decke befestigt…
Sphero soll in diesem Bild gezielt Punkte anfahren
Darüber hinaus soll der Sphero in einer Karte mit Hindernissen navigieren

## Slide 4
4
19.09.2023
Sphero Node: ROS2 Node
ROS-Paket auf GitHub von cedricgoubard vorhanden
ROS-Paket umschreiben
  Verwendet rospy  Befehle durch geeignete in rclpy ersetzen
Neues ROS2 Python Paket erstellen
  ROS 2 Node erstellen
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
Notes: Der erste Schritt war es einen ROS2 Node für den Sphero zu erstellen
Dabei wurde recherchiert ob es fertige Pakete gibt…
Allerdings gab es nur ein ROS-Paket
Dieses wurde dann umgeschrieben
Dabei handelt es sich um ein Python Paket… unter ROS wurde dabei die BIB rospy verwenden.. Andere Funktionalitäten als in ROS2 mit rclpy.. Daher einige Befehle ersetzten
Dazu wurde ein neues Python Paket erstellt und ein ROS2 Node angelegt und die Funktionen geändert übernommen

## Slide 5
5
19.09.2023
Sphero Node: Bilderkennung
Kamera an der Decke befestigt
Kann über WLAN drauf zugegriffen werden
In Python erfolgt die Bildverarbeitung über das Paket OpenCV
Blob-Erkennung
  Konfiguriert nach z. B. Größe oder Rundheit
  Funktion getPos() definiert, die die Sphero Position zurückliefert
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
Notes: Der nächste Schritt war die Bilderkennung
Dazu Kamera an der Decke
Der Zugriff auf die Bilddaten erfolgt über WLAN
In Python mit BIB OpenCV
OpenCV bietet viele verschiedene Möglichkeiten unter anderem auch die Blob-Erkennung
Zusammenhängende Pixel im Bild erkennen. Dabei kann diese nach versch. Parametern angepasst werden
Wie z. B. nach Größe, Rundheit

## Slide 6
6
19.09.2023
Sphero Node: Koordinatentransformationen
Position des Spheros wird über Bildkoordinaten ausgelesen
Umrechnung zwischen Bild und Weltkoordinaten:
Ermittlung der Sphero Ausrichtung über Initialfahrt
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
X
Y
X
Y
0°
180°
Name | Art | Farbe
Bildkoordinaten | Kartesisch | 
Weltkoordinaten | Kartesisch | 
Spherokoordinaten | Polar | 
Notes: Wenn wir über eine Position sprechen müssen wir auch immer die Koordinatensysteme betrachten
Drei Koordinatensysteme
Standardkoordinatensystem ist das Weltkoord.
Position von Sphero/Hindernisse wird in Bildkoord ausgelesen
Daher muss Position anschließend in Weltkoordinaten umtransformiert werden:
Position des Roboters kennen wir jetzt. Was wir aber noch brauchen ist die Verdrehung des
Spherokoordinatensystems zum Weltkoordinatensystem.
Diesen Offsetwinkel kriegen wir über die Initialfahrt heraus.

## Slide 7
7
19.09.2023
Sphero Node: Initialfahrt
Ausrichtung des Roboters kann durch einfaches Hochheben verändert werden
Nicht ersichtlich daher Bezug auf bekannte Richtung
Bei jedem Programmstart muss Offsetwinkel von Spheroausrichtung zur X-Achse des Weltkoordinatensystems ermittelt werden
Calc_offset()
  Sphero.roll(100,0°) für 1 s
  Sphero.roll(0,0°)
  Sphero.roll(100,180°) für 1s
  Sphero.roll(0,180°)
  atan2  Offsetwinkel in Rad
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
X
Y
0°
180°
0°
180°
[Quelle: https://www.sbsupply.de/orbotix-sphero-mini-white ]
Notes: Ausrichtung des Roboters ist von außen nicht ersichtlich. Außerdem kann diese sich
Durch äußere Einflüsse (Hochheben/drehen) verändern.
Um Ausrichtung herauszufinden, muss der Roboter zunächst in eine beliebige Richtung fahren
Über folgende Methode kann man den Nullwinkel des Roboters in Abhängigkeit zur X-Achse ermitteln:

## Slide 8
8
19.09.2023
Sphero Node: Fahrtregelung
Funktion zur Berechnung von Winkel und Geschwindigkeit ähnlich zur Initialfahrt
  calc_offset(startPos, zielPos)
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
Fahrtregelung
  Minimaler Abstand um das Ziel dmin definieren
  Solange d > dmin
  Berechne neuen Winkel und Geschwindigkeit
  Fahre in Richtung Ziel für kurze Zeit
  Berechne neue Position und Abstand zum Ziel d
Notes: Nachdem der Offsetwinkel ermittelt wurde.. Kommen wir nun zur Fahrtregelung.. Also das Ansteuern eines Zielpunktes..
Dazu eine Funktion ähnlich zur Initialfahrt geschrieben. Die Basierend auf Start und Zielpunkt den notwendigen Zielwinkel ausrechnet
Bild: Blauer Vektor ist der Offsetwinkel aus der vorherigen Folie..
Und Rot der Zielvektor..
Innerhalb der Fahrtregelung:
Abstand def. Bei dem ein Ziel als erreicht angesehen werden kann
Dann eine while schleife die …
Innerhalb der schleife wird jeweils der neue Winkel berechnet
Und dann in Richtung Ziel für eine kleine Zeit gefahren
Und wieder der Abstand berechnet.. Solange bis Ziel erreicht

## Slide 9
19.09.2023
Wavefrontplanner
Grundlagen des Pfadplanungsalgorithmus:
  Markiere alle Zellen mit 0
  Markiere alle Zellen, die sich mit dem Hindernis überschneiden mit 1
  Markiere die Ziel-Zelle mit 2
  Markiere alle 0-er Zellen die neben der 2-er Zelle liegen mit 3
  Markiere alle 0-er Zellen die neben einer 3-er Zelle liegen mit 4
  Iteration bis keine 0-er Zelle mehr vorhanden ist (vgl.[Schm])
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
9
Notes: Der Roboter soll strukturiert zum Ziel finden und das macht er am besten über einen Pfadplanungsalgorithmus
Wir haben uns hierbei für den Wavefrontplanner entschieden, den wir aus Grundlagen der Robotik kennen.
Mit folgender Folie versuche ich euch diesen wieder in Erinnerung zu rufen.
Dabei stütze ich mich auf die Folien der Grundlagenvorlesung:
Zunächst wird die Karte in ein Raster unterteilt

## Slide 10
10
19.09.2023
Kartenerstellung
Bild von Kamera einlesen
Umwandeln in ein Array
Verkleinern des Arrays auf 10%  schnellere Laufzeit
Start- und Zielkoordinaten verkleinern
Hindernisse vergrößern
Vergrößertes Kartenarray Wavefront-Planner übergeben
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
Notes: Die Grundlage für den Wavefront ist ein 2D-Kartenarray..
Dieses muss zunächst aus dem Kamerabild erstellt werden…
Da die Laufzeit vom Wavefront stark skaliert mit der Größe der Karte.. Wurde das Array verkleinert..
*Bild einblenden*
Das Problem was dann allerdings noch besteht ist.. Das der Wavefront bei dem errechneten fahrt.. Sehr dicht an den Hindernissen fährt..
Deshalb wurden diese vergrößert..
*Bild einblenden*
Dieses vergrö. Array wird an den Algorithmus übergeben

## Slide 11
19.09.2023
Wavefrontplanner
Ergebnis des Planners ist eine Liste von Koordinaten
Rücktransformation der Anfahrtspunkte in Originalgröße
Reduzieren der Anfahrtspunkte auf die Ecken
Liste, die den Pfad beschriebt besteht aus Eckpunkten und Zielpunkt
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
11
Notes: Als Implementierung für den Wavefrontplanner nutzen wir eine abgewandelte Form eines fertigen Projektes von GitHub
Das Ergebnis des Planers ist eine Liste von X- und Y-Koordinaten die geplottet wie die Linien rechts aussehen
Diese Punkte müssen zunächst wieder von 10% auf 100% skaliert werden.
Zu viele Anfahrtspunkte überfordern den Roboter. Daher reduzieren wir die Anfahrtspunkte auf die Eckpunkte
Zielpunkt muss dann noch der Liste manuell hinzugefügt werden

## Slide 12
19.09.2023
Main-Methode
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
12
Notes: Zum Ende hin zeige ich euch den klassischen Ablauf des Programms, wenn der Node gestartet wird.

## Slide 13
19.09.2023
Fazit und Ausblick
Erfolgreiches Entwickeln eines ROS2 Nodes für einen Sphero Mini Roboter
Ansteuerung für einfache Fahrbefehle
Bildverarbeitung und Objekterkennung von Roboter sowie Hindernissen
Navigation mit Wavefrontplanner durch Karte mit Hindernissen
Herausforderungen:
Viele Fahrbefehle stellen Probleme dar für den Roboter
Unzufriedenstellende Bluetoothverbindung
Untergrundabhängige Fahrtgenauigkeit
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
13
Notes: Abschließend noch eine kleine Zusammenfassung und ein Ausblick für die Zukunft
Der Ausblick an dieser Stelle wäre die genauere Untersuchung dieser Herausforderungen und das evtl. Beheben dieser

## Slide 14
19.09.2023
Sphero-Video
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
14
Notes: Zeigt die Navigation, nachdem die Initialfahrt abgeschlossen ist
-> Zielpunkt zeigen <-
Bluetoothverbindungsfehler nach der zweiten Kurve. Er hat sich vor Wand wieder gefangen
Auf Teppichboden ist die Fahrtgenauigkeit geringer, je nachdem in welche Richtung gefahren wird

## Slide 15
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
19.09.2023
Sind Fragen offen geblieben?

## Slide 16
19.09.2023
Quellen
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
[Schm] Grundlagen der Robotik - Potentialfeldmethode
https://moodle.hs-bochum.de/pluginfile.php/483314/mod_resource/content/1/4.6Potentialfeldmethode.pdf
Sphero-Mini
https://www.sbsupply.de/orbotix-sphero-mini-white
16