## Slide 1
Navigation eines Sphero Mini in
ROS2
Abschlusspräsentation
12.09.2023
Simon Weber und Dennis Thiele

## Slide 2
2
12.09.2023
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
Einleitung und Aufgabenstellung
Software:
  Sphero Node
  Kartenerstellung
  Wavefrontplanner
  Main-Methode
Fazit und Ausblick
Video Vorstellung

## Slide 3
3
12.09.2023
Aufgabenstellung
Inbetriebnahme des Spheros in ROS2
Detektion des Spheros im Kamerabild
Navigation zu einem Zielpunkt
Navigation mit Hindernissen, z. B. mit Wavefront-Planner
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
[Quelle: https://www.sbsupply.de/orbotix-sphero-mini-white ]

## Slide 4
4
12.09.2023
Sphero Node: RO2 Node
ROS Paket auf GitHub von cedricgoubard vorhanden
ROS Paket umschreiben
  Verwendet rospy  Befehle durch geeignete in rclpy ersetzen
Neues ROS2 Python Paket erstellen
  ROS 2 Node erstellen
Navigation eines Sphero Mini in ROS2

## Slide 5
5
12.09.2023
Sphero Node: Bilderkennung
Kamera an der Decke befestigt
Kann über WLAN drauf zugegriffen werden
In Python erfolgt die Bildverarbeitung über das Paket OpenCV
Blob-Erkennung
  Konfiguriert nach z. B. Größe, Rundheit oder Konvexität
  Klasse getPos() definiert, die die Sphero Position zurückliefert
Navigation eines Sphero Mini in ROS2

## Slide 6
6
12.09.2023
Sphero Node: Koordinatentransformationen
Position des Spheros wird über Bildkoordinaten ausgelesen
Umrechnung zwischen Bild und Weltkoordinaten:
Ermittlung der Sphero Ausrichtung über Initialfahrt
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
X
Y
X
Y
0°
180°
Name | Art | Farbe
Bildkoordinaten | Kartesisch | 
Weltkoordinaten | Kartesisch | 
Spherokoordinaten | Polar | 
Notes: Und wie sich diese

## Slide 7
7
12.09.2023
Sphero Node: Initialfahrt
Ausrichtung des Roboters kann durch einfaches Hochheben verändert werden
Nicht ersichtlich daher Bezug auf bekannte Richtung
Bei jedem Programmstart muss Offsetwinkel von Spheroausrichtung zur X-Achse des Weltkoordinatensystems ermittelt werden
Calc_offset()
  Sphero.roll(100,0°) für 1 s
  Sphero.roll(0,0°)
  Sphero.roll(100,180°) für 1s
  Sphero.roll(0,180°)
  atan2  Offsetwinkel in Rad
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
X
Y
0°
180°
0°
180°
[Quelle: https://www.sbsupply.de/orbotix-sphero-mini-white ]

## Slide 8
8
12.09.2023
Navigation an ein Ziel
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
Navigation über Vorgabe der Geschwindigkeit und Winkel
Sphero Ausrichtung unbekannt
  Initialfahrt notwendig um Offset-Winkel zu bestimmt
Fahrt zu vorgegebenen XY-Koordinaten
  Umwandlung von Kartesische- in Polarkoordinaten
Ansteuerung des Roboters funktioniert über Fahrwinkel und Geschwindigkeit
Sphero.roll(ν,α)
α
[Quelle: https://www.sbsupply.de/orbotix-sphero-mini-white ]

## Slide 9
9
12.09.2023
Sphero Node: Fahrtregelung
Funktion zur Berechnung von Winkel und Geschwindigkeit ähnlich zur Initialfahrt
  calc_offset(startPos, zielPos)
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
Fahrtregelung
  Minimaler Abstand um das Ziel dmin definieren
  Solange d > dmin
  Berechne neuen Winkel und Geschwindigkeit
  Fahre in Richtung Ziel für kurze Zeit
  Berechne neue Position und Abstand zum Ziel d

## Slide 10
12.09.2023
Wavefrontplanner
Grundlagen des Pfadplanungsalgorithmus:
  Markiere alle Zellen mit 0
  Markiere alle Zellen die sich mit dem Hindernis überschneiden mit 1
  Markiere die Ziel-Zelle mit 2
  Markiere alle 0-er Zellen die neben der 2-er Zelle liegen mit 3
  Markiere alle 0-er Zellen die neben einer 3-er Zelle liegen mit 4
  Iteration bis keine 0-er Zelle mehr Vorhanden ist
  (vgl.[Schm])
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
10

## Slide 11
11
12.09.2023
Kartenerstellung
Bild von Kamera einlesen
Umwandeln in ein Array
Verkleinern des Arrays auf 10%  schnellere Laufzeit
Start- und Zielkoordinaten verkleinern
Hindernisse vergrößern
Vergrößertes Kartenarray Wavefront-Planner übergeben
Navigation eines Sphero Mini in ROS2

## Slide 12
12.09.2023
Wavefrontplanner
Ergebnis des Planners ist eine Liste von Koordinaten
Rücktransformation der Anfahrtspunkte in Originalgröße
Reduzieren der Anfahrtspunkte auf die Ecken
Liste die Pfad beschriebt besteht aus Eckpunkten und Zielpunkt
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
12

## Slide 13
12.09.2023
Main-Methode
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
13

## Slide 14
12.09.2023
Fazit und Ausblick
Erfolgreiches Entwickeln eines ROS2 Nodes für einen Sphero Mini Roboters
Ansteuerung für simple Fahrbefehle
Bildverarbeitung und Objekterkennung von Roboter sowie Hindernissen
Navigation mit Wavefrontplanner durch Karte
Viele Fahrbefehle stellen Probleme dar für den Roboter
Unzufriedenstellende Bluetoothverbindung
Untergrundabhängige Fahrtgenauigkeit
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
14

## Slide 15
12.09.2023
Sphero-Video
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
15

## Slide 16
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
12.09.2023
Sind Fragen offen geblieben?

## Slide 17
12.09.2023
Quellen
Navigation eines Sphero Mini in ROS2
[Schm] Grundlagen der Robotik - Potentialfeldmethode
https://moodle.hs-bochum.de/pluginfile.php/483314/mod_resource/content/1/4.6Potentialfeldmethode.pdf
k
17