## Slide 1: Visual Based Landing System und Leonardo Mixer
VBLS: Eingebettete Systeme im SS 2016 & WS 2016/-17
Leonardo Mixer: Systemtechnik im WS 2016-/17
Projektvorstellung - Lukas Friedrichsen, Philipp Stenkamp
Notes: Begrüßung
Vorstellung
Philipp Stenkamp
Studierender im 5. Semester
an der HS BO am CVH
Mechatronik & IT

## Slide 2: Gliederung
Motivation Visual Based Landing System
Voraussetzungen & Anforderungen
Generalisierung in Form eines Frameworks
Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
Demonstration des Gesamtprojektes
Fazit
Ausblick
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 3: Motivation
Wir mögen Quadrokopter!
Autonomie ist sexy!
Wie lässt sich für ein mobiles System Autonomie in einem unbekannten Umfeld realisieren?
Bilderkennung
Tastsinn
Ultraschall
Laser /LiDAR
…

## Slide 4: Motivation
Quadrokopter + Autonomie = …?

## Slide 5
Bild: https://grabcad.com/library/terminator-hk-drone-1

## Slide 6: Motivation
Was kann mittels Bilderkennung an Autonomie realisiert werden?
      Autonome Landeplatzlokalisierung und automatische Zentrierung über diesem im Schwebeflug
Notes: Weltbevölkerung nimmt zu
Genauso das Grundbedürfnis der Mobilität
Anzahl der KFZ steigt

## Slide 7: Gliederung
Motivation für das Visual Based Landing System
Voraussetzungen & Anforderungen
Generalisierung in Form eines Frameworks
Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
Demonstration des Gesamtprojektes
Fazit
Ausblick
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 8: Voraussetzungen & Anforderungen
Einfache Verwendbarkeit und Erweiterbarkeit
  Modularer Aufbau
Leichte Zugänglichkeit
  Verwendung gut dokumentierter, freier Software
  Sämtliche für die Umsetzung der Projekte verwendete Software ist Open Source!
Funktionalität
  Stabilität der Applikation
  Leistungsfähige, schnelle Bildverarbeitung
  Kommunikationsschnittstelle

## Slide 9: Voraussetzungen & Anforderungen
Verwendete Komponenten:
  Trägerplattform: Android (Java)
    Das Android-Open-Source-Project (AOSP) steht unter der Apache Software License, Version 2.0
  Bildverarbeitung: OpenCV (C++)
    Die Open Source Computer Vision Library (OpenCV) steht unter der Modified BSD License
  Kommunikationsschnittstelle:
      Intern: JNI (Java Native Interface – GNU GPL)
      Extern: USB (MIT License)

## Slide 11: Gliederung
Motivation für das Visual Based Landing System
Voraussetzungen & Anforderungen
Generalisierung in Form eines Frameworks
Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
Demonstration des Gesamtprojektes
Fazit
Ausblick
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 12: Generalisierung in Form eines Frameworks

## Slide 13: Generalisierung in Form eines Frameworks
public Mat onCameraFrame(CvCameraViewFrame inputFrame) {
// Gray - images
mGray = inputFrame.gray();
[…]
byte[] jImageData = null;
try {
jImageData = transformationTools.jMatToArray(mGray);
}
[…]
double[] jImageDataProcessed = null;
try {
jImageDataProcessed = transformationTools.process(jImageData);
}
[…]
/* Possibly do stuff with your processed image here
*
*/
return mGray;
}

## Slide 14: Generalisierung in Form eines Frameworks
if (cchannels == 1 && cdepth == 0){
src = Mat(crows,ccolumns, CV_8UC1);
for (int i = 0; i < crows; i++) {
for (int j = 0; j < ccolumns; j++) {
pos = i*ccolumns+j;
src.at<signed char>(i, j) = inCArray[pos];
}
}
}
else {
return NULL;
}
[…]
/* Do stuff with the image here
*
*/
// Return your stuff if you want to
double *outCArray;
outCArray = (double *) malloc((XXXXXXXXXX)); // Malloc to prevent the application from using new memory space on every call of this method
// Return the results
[…]
}

## Slide 15: Gliederung
Motivation für das Visual Based Landing System
Voraussetzungen & Anforderungen
Generalisierung in Form eines Frameworks
Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
Demonstration des Gesamtprojektes
Fazit
Ausblick
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 16: Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS

## Slide 17: Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
// Calculates the nearest circle and writes the coordinates in the USB-write-buffer
if (jImageDataCircles.length > 0){
jImageDataCircles = transformationTools.calculateNearestCircle(jImageDataCircles, IMG_WIDTH, IMG_HEIGHT, VEC_SUB_SIZE);
// PID - controller
pid.set_values(jImageDataCircles[0], jImageDataCircles[1]);
// Set the USB-output-data to the current actuating variables
double[] actuating_variables_copy = pid.get_actuating_variables();
double x_temp = actuating_variables_copy[0]*(255.0/IMG_WIDTH)+127.0;
double y_temp = actuating_variables_copy[1]*(255.0/IMG_HEIGHT)+127.0;
[…]
  usb_data[0] = (byte) x_temp;
usb_data[1] = (byte) y_temp; // Scaling to img_width to ensure identical x- and y-resolution
usbService.write(usb_data);
}

## Slide 18: Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
src_gray = src; // Gray - image
// Reduce the noise so false circle detection is avoided (or rather reduced)
GaussianBlur(src_gray, src_gray, Size(9, 9), 2, 2);
// Apply the Hough Transformation to find the circles
HoughCircles(src_gray, circles, CV_HOUGH_GRADIENT, 1.0, (double) src_gray.rows/8, 150.0, 75.0, 0, 0);
// Convert the vector containing the coordinates and the size of the detected circles to the output-array
vec_size = circles.size();
sub_vec_size = 3;
double *outCArray;
outCArray = (double *) malloc((vec_size*sub_vec_size)*sizeof(double));
for (int i = 0; i < vec_size; i++) {
for (int j = 0; j < sub_vec_size; j++) {
outCArray[i*sub_vec_size+j] = cvRound((double)circles[i][j]);
}
}

## Slide 19: Gliederung
Motivation für das Visual Based Landing System
Voraussetzungen & Anforderungen
Generalisierung in Form eines Frameworks
Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
Demonstration des Gesamtprojektes
Fazit
Ausblick
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 20: Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
  Motivation für den Leonardo Mixer
  Voraussetzungen & Anforderungen
  Scheduler
  Umsetzung als LeonardoMixerIO
Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matryoshka_transparent.png, User:Fanghong
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 21: Motivation für den Leonardo Mixer
Trotz aller Autonomie muss manuelle Kontrolle gewährleistet bleiben!
  Vgl. Folie 5…
  Sicherheitsaspekte!
Notwendigkeit einer Signalkonvertierung und –verarbeitung
  Schnittstellenwandlung
  Wertekonvertierung
      Entwicklung eines echtzeitfähigen RC-Mischers mittels Arduino

## Slide 22: Voraussetzungen & Anforderungen
Echtzeitfähigkeit
  Einhaltung der Sendefrequenz der Eingangssignale
  Reaktionsgeschwindigkeit auf Änderungen
Stabilität
  Deterministisches Verhalten
Hardwareschnittstellen zur Vernetzung der einzelnen Komponenten
Einfache Bedienbarkeit und freie Zugänglichkeit
  Verwendung von freier Software

## Slide 23: Voraussetzungen & Anforderungen
Verwendete Komponenten:
  Trägerplattform: Olimexino 32u4 (Arduino-Leonardo-kompatibel)
    Open Source Hardware
    Programmierung in C++ mittels freier Software
  Scheduler (C++)
  Kommunikationsschnittstellen:
      USB -> Mobilgerät
      Serielle Schnittstellen -> Flugsteuerung, Fernbedienung

## Slide 24: Scheduler
struct task
{
void (*activity) (void);
unsigned long timestamp;
};
struct rtTask: task
{
unsigned long cycleTime;
};
struct nRtTask: task
{
unsigned long priority;
};

## Slide 25: Scheduler
void Scheduler::schedule (void) {
if (rtTasks) {
unsigned long timerDiff = getTaskTimerDiff(rtTasks->listElement);
unsigned long cycleTime = getTaskCycleTime((rtTask *) rtTasks->listElement);
if (timerDiff >= cycleTime) {
if (((timerDiff-cycleTime)*100/cycleTime) > OVERLOAD_THRESHOLD_PERCENT) {
overloadCounter++;
if (overloadCounter > OVERLOAD_THRESHOLD_TIMES) {
  exterminate();
}
}
rtTasks->listElement->activity();
updateTaskTimer(rtTasks->listElement);
rtTasks = sortRtTasks(rtTasks);
if (nRtTasks){
setPriorities();
taskCounter = nRtTasks;
}
}
else if (nRtTasks) {
perform();
}
}
else if (nRtTasks) {
perform();
}
else {
// No tasks... Nothing to do!
}
}

## Slide 26: Scheduler
void Scheduler::perform (void) {
if (taskCounter && *taskCounter) {
(*taskCounter)->activity();
updateTaskTimer((task *) *taskCounter);
taskCounter++;
}
else if (nRtTasks) {
taskCounter = nRtTasks;
}
}

## Slide 27: Umsetzung als LeonardoMixer IO

## Slide 28: Gliederung
Motivation für das Visual Based Landing System
Voraussetzungen & Anforderungen
Generalisierung in Form eines Frameworks
Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
Demonstration des Gesamtprojektes
Fazit
Ausblick
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 29: Kommen wir zum spannendsten Teil…
Bild: https://xkcd.com/1630/

## Slide 30: Gliederung
Motivation für das Visual Based Landing System
Voraussetzungen & Anforderungen
Generalisierung in Form eines Frameworks
Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
Demonstration des Gesamtprojektes
Fazit
Ausblick
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 31: Fazit
Einzelne Systemkomponenten sind vollständig einsatzfähig
  Einzelziele der jeweiligen Projekte erreicht
Gesamtprojekt stellt funktionales „Proof of Concept“ dar
Erkannte Probleme:
  Optimierungspotential bzgl. Parametrierung des Reglers
  Starre Befestigung des Mobilgeräts an Versuchsaufbau problematisch

## Slide 32: Fazit
Auch wenn ein autonomes Landen des Quadrokopters noch nicht möglich ist, können beide Projekte als Erfolg betrachtet werden!

## Slide 33: Gliederung
Motivation für das Visual Based Landing System
Voraussetzungen & Anforderungen
Generalisierung in Form eines Frameworks
Konkreter Lösungsansatz in Form des VBLS
Leonardo Mixer – Das Projekt im Projekt
Demonstration des Gesamtprojektes
Fazit
Ausblick
Notes: Ziel des Vortrages: Überblick über Potentiale und Risiken zu vermitteln

## Slide 34: Ausblick
Das Projekt stellt in seiner aktuellen Form eine gute, einfach erweiterbare Grundlage für zukünftige eigenständige oder Folgeprojekte dar:
  Optimierung des Reglers
  Verbesserung der mechanischen Befestigung des Mobilgeräts
  Optimierung und Stabilisierung des Erfassungsbereiches der Kamera
  Miniaturisierung bzw. Konsolidierung der Hardware
    Verwendung kleinerer und leichterer Hardware
    Zusammenfassen der einzelnen Komponenten
  … weitere Ideen?
Notes: Verweis auf Alex (und Tassilos) Vortrag
Problem des schlechten Gesamtwirkungsgrades
max. 62% Wirkungsgrad Strom zu Gas zu Strom für Großanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung

## Slide 35: Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

## Slide 36: Link zum Projekt:
gitlab.cvh-server.de/lf.ps/vbls
Bildquellen
BO-Logo & CVH Logo Hochschule Bochum http://www.hs-bochum.de/campus-velbert-heiligenhaus.html
Sonstige Bildquellen sind unter den jeweiligen Abbildungen angegeben.
Alle Bildrechte verbleiben bei den Eigentümern.
Eine Weitergabe ist nur hochschulintern gestattet!

## Slide 37
Bild: https://xkcd.com/1207/